Volumen diario recomendado

i2620 ADF: hasta 7000 hojas al día

Velocidades de producción*
(orientación vertical, tamaño carta)

i2620 Blanco y negro/escala de grises: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi
i2620 Color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; hasta 40 ppm/80 ipm a 300 dpi

Tecnología de digitalización

CCD doble; salida de escala de grises con una profundidad en bits de 256 niveles (8 bits); captura a color con una profundidad en bits de 48 bits (16 x 3); salida a color con una profundidad en bits de 24 bits (8 x 3)

Panel de control del operador

i2620: Pantalla gráfica LCD

Resolución óptica

600 dpi

Iluminación

LED indirecto doble

Resolución de salida

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Tamaño máx. / min. del documento

216 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.) / 50 mm x 50 mm (2 pulg. x 2 pulg.)
Modo de documentos largos: 216 mm x 4064 mm (8,5 pulg. x 160 pulg.)

Grosor y peso del papel

papel de 34-413 g/m² (9-110 lb); espesor de tarjetas de identificación: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)

Alimentador:

i2620: hasta 100 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)

Detección de alimentación múltiple

Con tecnología ultrasónica

Conectividad

Compatible con USB 2.0, USB 3.0

Software compatible

Software incluido con WINDOWS: Controladores TWAIN, ISIS, WIA; software KODAK Capture Pro Limited Edition; Smart Touch; NUANCE PAPERPORT y OMNIPAGE (controladores LINUX SANE y TWAIN disponibles en www.kodakalaris.com/go/scanonlinux).** Certificación KOFAX.

Totalmente compatible con el software Capture Pro de KODAK y Asset Management de KODAK. (Solo en WINDOWS)

Software incluido con MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; controlador TWAIN** (disponibles solo a través de descarga por Internet)

Funciones de procesamiento de imágenes

Lectura de códigos de barras; digitalización Perfect Page; enderezamiento; recorte automático; recorte fijo; recorte relativo; orientación automática multilingüe; rotación ortogonal; añadir borde; eliminar borde; relleno inteligente de borde de imagen; relleno de orificio redondo/rectangular; eliminación de hojas en blanco basadas en tamaño de archivo o en el contenido; nitidez; filtro de rayas; brillo/contraste automático; suavizado del color de fondo; equilibrio automático del color; balance de blancos automático; ajuste del color mejorado; gestión del color mejorada; detección automática del color; procesamiento de umbral adaptativo; umbral fijo; iThresholding; eliminación del ruido de píxeles aislados; eliminación de ruido de regla mayoritaria; eliminación de medios tonos; omisión electrónica del color (R, G, B); omisión del color predominante (1); omisión de varios colores (hasta cinco); omisión de todos los colores; doble secuencia; compresión (grupo 4, JPEG); fusión de imágenes; digitalización de documentos largos (hasta 4,064 mm, 160 pulg.)

Formato de archivos de salida

Una o varias hojas en TIFF; JPEG, RTF, BMP, PDF y PDF, con capacidad de búsqueda

Requisitos eléctricos

100 - 240 V (internacional), 50 - 60 Hz

Consumo de energía

Escáner: Modo desactivado: <0,35 watts; modo en espera: <4 vatios; modo de funcionamiento: < 32 vatios

Factores ambientales

Registrado en EPEAT
Cumplimiento de la normativa ENERGY STAR
Temperatura de funcionamiento: 10 - 35 °C (50 - 95 °F) 
Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 15 % al 80 %

Configuración recomendada del ordenador

Procesador INTEL CORE 2 Duo 6600 a 2,4 GHz o equivalente, RAM de 4 GB (WINDOWS y LINUX)
Procesador INTEL CORE i7 a 2.0 GHz, cuatro núcleos, 4 GB de RAM, USB 2.0 (MAC)

Dimensiones

Peso: 5,5 kg (12 libras) Profundidad: 162 mm (6,3 pulg.), 
bandeja de entrada y bandeja de salida no incluidas
Ancho: 330 mm (13 pulg.) Altura: 246 mm (9,7 pulg.), 
bandeja de entrada no incluida