ANEXO I  PRESUPUESTO Nº  160/2015

Características Turneros Electrónicos de Led:

* Identificador de trámite: (1 dígito)

* Turno: (2 dígitos)

* Puesto: (1 dígito)

* Display: de 15 cm de altura, 7 segmentos. Conteo cíclico. 2(dos) controles remotos.

* Gabinete: de material plástico, liviano y resistente, de color negro. Frente de acrílico,

protector de display.

* Alerta sonoro: Parlante interno y un regulador de volumen para reproducir el sonido

“din dong”

* Controles: 2 (dos) botones, uno para avanzar y otro para retroceder. Que se conecte

al turnero por medio de un cable. Posibilidad de agregar más controles.

* Posibilidad de avance rápido y reset

* Grabación: guardar el número de turno en memoria permanente. De forma que al

encenderlo al día siguiente comenzará en el turno que había quedado.

Lo mismo ocurre por ejemplo ante un corte de luz.

* Fuente de alimentación a 12 V CC, control y cable.

Ilustración a modo de ejemplo: