ANEXO I

Solicitud de Pedido Nº 69/2018

Elementos varios de red y cámaras IP

Características: Cámara IP Externas – (Similares características a CÁMARA VIVOTEK Modelo AB5396 )

2-Megapixel Sensor CMOS

30 fps a 1920x1080

2.8 ~ 12 mm Vari-focal, P-iris Lens

Filtro IR extraíble para la función Día y Noche

Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros.

Compresión H.264 en tiempo real y MJPEG

Audio doble vía.

WDR Mejora para una visibilidad sin igual en entornos extremadamente oscuros y oscuros

Cubierta resistente a la intemperie IP66

Reducción de ruido 3D

Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición ● Visibilidad nocturna suprema

Soporte de montaje con gestión de cables para la instalación Protegida.

Compatible con 802.3af POE

Características: Cámara IP Internas – (Similares características a CÁMARA VIVOTEK Modelo IP 7133/7134)

Tipo: Fija

Ubicación: Interior

Resolución: 30fps @ 640x480

Tamaño sensor: 1/4''

Codificación: MPEG-4 / MJPEG

Lente: Focal fija, f = 4.09 mm

Micrófono: Sí

Entradas/Salidas: Sí

Equipos Media Converter: para poder comunicarse deben ser compatible, es decir en los media convert de Micronet, en un extremo se instala el modelo SP 342C y en el otro extremo SP 343C. Similar a Micronet SP300.