Circular Sin Consulta Nº 1

Licitación Pública Nº 02/18 - Exp. Nº 45.520/18 SSA - STJ

Sr./Srs. Oferente/s:

Por la presente, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la Licitación Pública Nº 02/2018 que tramita por expediente Nº 45.520, se dirige a Usted/es a los efectos de comunicarles las siguientes aclaraciones y modificaciones:

El detalle del renglón 01 se reemplazará por el siguiente detalle:

Computadoras PC, con las siguientes características mínimas: - Procesador: Core i3 con microprocesador Intel 7100 (7ª gen). - Chipset: B250 o superior. - BIOS: El BIOS deberá ser desarrollado y propietario del fabricante del equipo, con la capacidad SMBIOS, en idioma español o inglés, deberá contener seguridad UEFI, con opciones de habilitar e inhabilitar puertos del equipo. - Tarjeta Madre: Desarrollada, fabricada y con derechos reservados del fabricante del equipo, deberá llevar una imagen grabada de la marca así como el número de parte o número de refacción, no se aceptarán calcomanías. - Memoria RAM: 4 Gb DDR3 1866, teniendo un máximo de 2 slots para expansión. Soportando un mínimo de expansión de 16 Gb. (No se aceptará memoria DDR3 de menor velocidad). - Almacenamiento: Disco Mecánico de 500 Gb a 7200 rpm. - Conectividad: 1 Puerto 10/100/1000 Mb Ethernet, Wake on LAN. - Unidad Óptica: DVD-ROM SATA 1.5 Gb/s Drive, slim. - Video: Chipset gráfico Intel HD 630. - Audio: Audio integrado Realtek con speaker interno de 1.5W - Puertos: Mínimo 6 puertos USB, al menos 2 USB 3.0, 1 puerto VGA y 1 puerto HDMI. - Slots: 1 Ranura PCle 16x, 1 Ranura PCle 1x, 2 ranuras M.2 - Seguridad: Chip TPM 2.0, habilidad a nivel BIOS de configurar los puertos USB en solo lectura, entrada Kensington, capacidad de poder inhabilitar USB individualmente. - Chasis o Gabinete: Small Form Factor o SFF. - Fuente de Poder: De 180w a 220w con eficiencia del 85% mínimo. - Sistema Operativo: FreeDOS. - Certificaciones: ENERGY STAR 6.1; EPEAT Gold; ErP Lot 3; GREENGUARD; RoHS-compliant. - Monitor: Monitor LED, tamaño de pantalla 20.7 pulgadas, resolución 1920 x 1080 megapíxeles mínimo, contraste: 1000 a 1 estático, con entrada VGA y Display Port, tiempo de respuesta: 5 ms.

La presente circular forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Por lo expuesto quedan Ustedes debidamente notificados.

Ushuaia, 24 de mayo de 2018.

Recibí conforme.

Firma: ....................................................

Aclaración:.............................................

Carácter:……………………………..……

D.N.I. Nº: ...............................................

Fecha:……………………………………..

Email:………………………..……………..

Celular:……………………………..