PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/18

CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1.- Objeto:

Adquisición de equipos de computación destinados a las diversas dependencias del Poder Judicial de la Provincia, según se detalla a continuación:

| Renglón | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 01 | 100 | Computadoras PC, con las siguientes características: - Procesador: Core i3 con microprocesador Intel 7100 (7ª gen). - Chipset: B250 o superior. - BIOS: El BIOS deberá ser desarrollado y propietario del fabricante del equipo, con la capacidad SMBIOS, en idioma español o inglés, deberá contener seguridad UEFI, con opciones de habilitar e inhabilitar puertos del equipo. - Tarjeta Madre: Desarrollada, fabricada y con derechos reservados del fabricante del equipo, deberá llevar una imagen grabada de la marca así como el número de parte o número de refacción, no se aceptarán calcomanías. - Memoria RAM: 4 Gb DDR3 1866, teniendo un máximo de 2 slots para expansión. Soportando un mínimo de expansión de 16 Gb. (No se aceptará memoria DDR3 de menor velocidad). - Almacenamiento: Disco Mecánico de 500 Gb a 7200 rpm. - Conectividad: 1 Puerto 10/100/1000 Mb Ethernet, Wake on LAN. - Unidad Óptica: DVD-ROM SATA 1.5 Gb/s Drive, slim. - Video: Chipset gráfico Intel HD 630. - Audio: Audio integrado Realtek con speaker interno de 1.5W - Puertos: Mínimo 6 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto DisplayPort y 1 puerto HDMI. - Slots: 1 Ranura PCle 16x, 1 Ranura PCle 1x, 2 ranuras M.2 - Seguridad: Chip TPM 2.0, habilidad a nivel BIOS de configurar los puertos USB en solo lectura, entrada Kensington, capacidad de poder inhabilitar USB individualmente. - Chasis o Gabinete: Small Form Factor o SFF. - Fuente de Poder: De 180w a 220w con eficiencia del 85% mínimo. - Sistema Operativo: FreeDOS. - Certificaciones: ENERGY STAR 6.1; EPEAT Gold; ErP Lot 3; GREENGUARD; RoHS-compliant. - Monitor: Monitor LED, tamaño de pantalla 20.7 pulgadas, resolución 1920 x 1080 megapíxeles mínimo, contraste: 1000 a 1 estático, con entrada VGA y Display Port, tiempo de respuesta: 5 ms. |
| 02 | 50 | Impresoras de Escritorio con las siguientes características mínimas: - Impresión a doble cara: automático. - Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 1200 x 1200 ppp. - Conectividad estándar: 1 USB 2.0 alta velocidad - 1 red Ethernet 10/100 - Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 30.000 páginas. - Volumen de páginas mensuales recomendado 250 a 2500. - Tecnología de impresión Láser. - Velocidad del procesador 800 Mhz. - Lenguajes de impresión: impresión, PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG. - Garantía: sin cargo alguno durante 3 años como mínimo. - Modelo de Impresora: HP Láser Jet Pro M203dw o similar. |
| 02 | 30 | Impresoras de Red con las siguientes características mínimas: - Velocidad de Impresión en negro (normal, carta): Hasta 40 ppm. - Velocidad de impresión a doble cara (carta): Hasta 32 ipm - Primera página impresa en negro (carta, lista): Hasta apenas 5,6 segundos. - Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 paginas - Volumen de paginas mensuales recomendado 750 a 4000. - Número de Usuarios: De 3 a 10 usuarios. - Tecnología de impresión: Láser. - Calidad de impresión en negro (óptima): HP FastRes 1200. - Velocidad del procesador 1200 Mhz. - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro). - Conectividad, estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T. - Preparado para red: Estándar (Gigabit Ethernet incorporado). - Memoria estándar: 256 MB de DRAM. - Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, bandeja de 2 entradas para 250 hojas. - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; bandeja 2: hasta 250 hojas). - Garantía sin cargo alguno durante 3 años como mínimo. - Modelo de Impresora: Láser HP 400 M401dne Red o similar. |

NOTA: Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

Todos los equipos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo.

En todos los casos se deberán presentar adjuntos a las ofertas folletos y/o manuales que indiquen claramente las características de los equipos ofertados. En el caso de que dicha información sea en la forma de impresiones de páginas web (metodología que es aceptada), se deberá proveer también el link a dicha página o páginas, de forma tal que la información pueda ser verificada por el personal del centro de cómputos.

Los equipos deberán entregarse sin sistema operativo.

El oferente deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios necesarios, para asegurar el eficaz y eficiente funcionamiento del computador ofertado, los que a través de ese detalle, quedarán automáticamente incluidos en el precio total cotizado para dicho sistema.

Cada oferente deberá indicar en su oferta, cualquier información que considere necesaria para una mejor caracterización de los equipos que ofrezca, tanto en lo que se refiere a su comparación con otros equipos propios como a sus posibilidades de expansión.

Los oferentes deberán agregar a la oferta toda la documentación de los equipos (literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, folletos, etc.) necesaria para la utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades del mismo.

Garantía de hardware.

Los adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 3 (tres) años, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware ofertado, con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno.

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser de calidad igual a superior, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.

El proveedor se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar  la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con la Dirección de Informática del Superior Tribunal de Justicia, las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.

El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 19 hs. todos los días hábiles del año.

El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 8 hs. hábiles como máximo.

El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 48 hs. de efectuarse el llamado (considerando solo días hábiles).

Los equipos deberán ser reparados en el lugar de instalación de los mismos.

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional.

Sólo se aceptará que los equipos sean retirados del lugar de instalación, para su reparación sí previamente, el proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y el Organismo Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser "mal uso del equipamiento".

No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos.

Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de esta licitación.

2.- Leyes aplicables:

Rigen para la presente contratación la Ley Provincial Nº 1.015 y sus Decretos Reglamentarios.

3.- Domicilio de los oferentes:

Deberán indicar en la presentación el domicilio real y legal.

4.- Jurisdicción:

Para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratación, los oferentes se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

5.- De las garantías:

a) de oferta: 1 % del total de la oferta.

b) de adjudicación: 10 % de lo adjudicado.

5.1- Constitución:

5.1.1.- Efectivo, mediante depósito en el Banco de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Casa Central Ushuaia, en la  cuenta corriente Nº 1710626/1  o transferencia a la misma, acompañando el comprobante correspondiente.

Previo a realizar el depósito se deberá retirar del Área de Tesorería del Superior Tribunal de Justicia, Yaganes Nº 126 la boleta de depósito visada por el titular del Área.

5.1.2- Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la plaza donde se realiza la licitación.

5.1.3- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.

5.1.4- Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a favor del organismo licitante.

5.1.5- Con pagaré sin protesto, únicamente para la garantía de oferta y por un monto que no supere el límite previsto de pesos diecisiete mil quinientos con 00/100 ($17.500,00).-

5.2- Devolución:

5.2.1- Las garantías de oferta de los oferentes que no resultaren adjudicatarios serán devueltas de oficio, una vez decidida la contratación.

5.2.2- De igual modo lo serán las garantías de los adjudicados una vez cumplido los contratos respectivos.

5.2.3- Procederá también la devolución parcial de las garantías a los adjudicados en proporción a lo ya cumplido.

5.2.4- En los casos en que luego de notificados los oferentes o adjudicatarios, no retirasen las garantías, podrán reclamar la devolución de las mismas por un año a contar de la fecha de notificación. El vencimiento del plazo señalado implicará por parte del titular la renuncia tácita del monto a favor del organismo licitante.

5.3- Sustitución:

El cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, exime al adjudicatario de esta obligación, salvo en el caso de rechazo u observación en el cumplimiento de la prestación.

5.4- Integración:

La garantía de adjudicación debe efectivizarse dentro de los (8) ocho días de recibida la comunicación de la adjudicación.

6.- Lugar, fecha y hora de presentación de ofertas:

6.1- Se presentarán en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Tierra del Fuego, sito en calle Yaganes Nº 124 de la ciudad de Ushuaia.

6.2- Se recibirán de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta una hora antes de la hora del día de apertura de sobres, inclusive, en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Superintendencia y Administración.

6.3- Vencido el plazo señalado en el ítem anterior no se admitirán más propuestas.

7.- Apertura de sobres:

7.1- Se realizará en la sede del Superior Tribunal de Justicia, en el domicilio antes citado, el día 31 de Mayo del presente año, a las 11.00 horas.

7.2- Si el día de apertura fuera feriado o asueto administrativo, el acto se realizará el primer día siguiente hábil, a la misma hora.

8.- De las ofertas:

8.1- Serán presentadas en un sobre cerrado que llevará en su exterior la siguiente leyenda:

LICITACION PUBLICA Nº 02/18

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO

V9410IHD - YAGANES 124 – USHUAIA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

DÍA DE APERTURA: 31/05/2018

HORA: 11.00 HS

El sobre descrito no podrá contener sellos, remitente o marca alguna que identifique al oferente.

8.2- Sólo serán consideradas las que se ajusten al contenido de este pliego de bases y condiciones.

8.3- Toda causal de observación que no se advierta en el momento de apertura, y que fuere motivo de rechazo, podrá surtir efecto posteriormente.

8.4- A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Preadjudicación, deberá consignarse en la oferta: marca, procedencia, modelos, envases, contenidos, folletos explicativos, y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación de los artículos cotizados.

8.5- El plazo de mantenimiento de las ofertas será de 30 (treinta) días contados a partir de la apertura de los sobres.

8.6- Se rechazarán las ofertas cuando:

a) el oferente haya omitido firmar la propuesta.

b) contengan enmiendas, raspaduras o interlíneas que no estén debidamente salvadas o aclaradas por el proponente.

c) se consignaren condiciones que se opongan a las establecidas en el presente pliego.

d) falta de conformidad por el oferente del Pliego de Bases y Condiciones.

8.7- La sola presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones generales y particulares que rigen para la presente contratación.

9.- Documentación a presentar:

9.1- Garantía de oferta.

9.2- Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

9.3- Certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales para contratar con organismos públicos (vigente) en original o copia certificada por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

9.4- Certificado de inscripción en el registro de proveedores PROTDF (vigente) de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en copia certificada.

9.5- Original del presente pliego, conformado en todas sus hojas.

9.6- Si correspondiere, fotocopia autenticada de poderes a favor de los representantes autorizados a intervenir en esta contratación.

9.7- Oferta debidamente firmada en todas sus hojas.

9.8- En el caso de ofrecerse un descuento especial por pago dentro de determinado plazo deberá acompañarse la propuesta. Esta, sin embargo, no será considerada a los fines de la comparación de ofertas; sólo lo será para la liquidación del pago correspondiente.

9.9- Documento Nacional de Identidad del oferente o representante que rubricará todas las fojas que integran la presentación de la oferta en copia certificada.

10.- Preadjudicación:

10.1- La Comisión de Preadjudicación tendrá facultades para solicitar la información que considere de importancia para la confección del dictamen. Firme el mismo se procederá a la adjudicación.

10.2- Se rechazarán las ofertas cuando, a juicio de la Comisión de Preadjudicación, las presentaciones efectuadas y/o los antecedentes del oferente permitan concluir fundadamente que no estará en condiciones de cumplir la prestación a contratar.

10.3- El organismo licitante se reserva el derecho de aceptar la o las ofertas que considere más convenientes a los intereses fiscales o de rechazarlas todas.

10.4- El dictamen de la Comisión de Preadjudicación será anunciado durante 2 (dos) días en la sede del Superior Tribunal de Justicia.

10.5- Los oferentes podrán impugnar el dictamen de la Comisión de Preadjudicación dentro de las 24 horas del último anuncio.

10.6- Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito, en papel membretado del oferente, con sello y firma del responsable.

11.- Adjudicación:

11.1- El acto de adjudicación se efectuará dentro de los 30  (treinta) días contados a partir de la apertura de los sobres.

11.2- Se notificará dentro de los 7 (siete) días de resuelta mediante la firma del correspondiente contrato de prestación de servicios.

12.- Orden de Compra:

12.1- La misma se emitirá una vez efectuada la imputación definitiva, dentro de los siete (7) días de adjudicada la contratación.

12.2- Este documento que comunica el perfeccionamiento del contrato se remite al adjudicatario en original y copia.

12.3- La copia debidamente conformada, deberá remitirse junto a la factura correspondiente.

12.4- No podrá transferirse el cumplimiento de la obligación sin la aprobación expresa del organismo licitante.

13.- Plazo y lugar de entrega:

13.1- Para la entrega del total de los bienes adjudicados se fija un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

13.2- La entrega se efectuará en la ciudad de Ushuaia, en la sede del Superior Tribunal de Justicia, sito en calle San Martín 15.

14.- Flete, seguro y forma de entrega:

14.1- Corre por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo y descarga en el depósito.

14.2- El envío deberá realizarse con el embalaje adecuado que garantice recibir la mercadería en perfecto estado, siendo responsable el adjudicatario por los daños que pudieran sufrir los bienes hasta su efectiva recepción.

14.3- El total de los bienes adjudicados debe efectivizarse en una sola entrega.

15.- I.V.A.:

Por ley nacional Nº 19.640, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego se encuentra exento de abonar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

16.- Ingresos Brutos:

Se retendrá el porcentaje correspondiente por ser agentes de retención de acuerdo al Código Fiscal.

17.- Facturas:

17.1- Las facturas reglamentarias en original y copia serán presentadas en la sede del Superior Tribunal de Justicia junto a la orden de compra conformada y el remito correspondiente.

17.2- Se confeccionará una sola factura por el total de los bienes adjudicados, la que se corresponderá con la Orden de Compra.

18.- Pago:

18.1- Se hará efectivo dentro de los treinta (30) días de la conformidad definitiva (ésta debe resolverse dentro de los siete (7) días de recibida la totalidad de la mercadería).

18.2- Se abonará mediante cheque del Banco Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Casa Central (Ushuaia), o transferencia a la cuenta que se consignare previamente, a nombre de la firma adjudicataria.

19.- Conformidad:

La conformidad definitiva se prestará dentro de los siete (7) días posteriores a la recepción de la totalidad de la mercadería en el lugar fijado para la entrega, previa presentación de la factura y la Orden de Compra.

20.- Gastos por cuenta del adjudicatario:

a) De despacho, derechos y servicios aduaneros que correspondieren para el ingreso de la mercadería a la Provincia, conforme Ley Nac. Nº 19.640.

21.- Consultas:

Serán recibidas en el Área de Contrataciones del Superior Tribunal de Justicia, en días hábiles de 8 a 14 horas. TEL/FAX (02901) 441531/441522.