PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PRIVADA Nº 05/19

CORTINAS DE BANDAS VERTICALES TIPO GIRABAND

Características Técnicas

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas tipo GIRABAND o similar  en todas las carpinterías indicadas en planos adjuntos, las medidas y cantidades se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las de las aberturas a cubrir indicadas en los planos y planillas adjuntas, según las siguientes especificaciones:

Descripción: Sistema de bandas verticales de 9 cm. de ancho (medidas mínimas) accionadas por un cordón, permitiendo el desplazamiento hacia los costados sobre un sistema de rieles;  y cadena  que permita girar sus láminas verticales para graduar la entrada de luz.

Material de las cortinas

C3-Las cortinas a instalar en la sala de audiencias / auditorio de la planta baja deberán ser de tela Blackout de color marfil o similiar (ver anexo de carpinterías adjunto)

C1-Las demás cortinas de bandas verticales de tipo GIRABAND serán de tela de  color marfil o similar (ver anexo de carpinterías adjunto).

CORTINAS TIPO ROLLER

Características Técnicas

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas tipo ROLLER o similar  en todas las carpinterías indicadas en planos adjuntos, las medidas se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las de las aberturas a cubrir, según las siguientes especificaciones:

Descripción: Cortinas enrollables de tela Sunscreen con comando manual a cadena. El mecanismo a utilizar será tipo roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo accionado por una cadena.

Material de la cortina:

C-2: Tela Screen fabricada a partir de fibra, color marfil o similar (ver anexo de carpinterías adjunto).

CORTINAS  HORIZONTALES DE ALUMINIO

Características Técnicas

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas tipo PERSIANAS horizontales en todas las mamparas indicadas en planos adjuntos, las medidas y cantidades se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las de las aberturas a cubrir indicadas en los planos y planillas adjuntas, según las siguientes especificaciones:

Descripción: Sistema de bandas horizontales de aluminio 25mm de ancho (medidas mínimas) accionadas por un cordón, permitiendo el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de la cortina y sus láminas horizontales deberán girar para graduar la entrada de luz.

Material de la cortina:

C-4: aluminio, color aluminio o similar (ver anexo de carpinterías adjunto).

MUESTRAS

Los oferentes podrán en presentar muestras de las telas, de los sistemas ofrecidos, carta de colores, folletería y cualquier otro tipo de elemento que permita constatar la calidad del producto ofrecido, pudiendo indicarse los lugares donde han colocado cortinas similares a fin de que se las pueda observar e inspeccionar personalmente.-